学习任务一：绘图环境的介绍

【新课导入】

Mastercam软件是美国CNC软件公司所研制的基于个人计算机的CAD/CAM系统，是当前最为经济、有效的全方位PC级CAD/CAM软件系统。利用Mastercam软件系统，可以辅助使用者完成产品的“设计—工艺规划—制造”全过程。本章将详细介绍Mastercam的基本操作方法，包括文件操作、视图操作、图素操作、系统环境设置等内容，这些内容是有效应用Mastercam的CAD和CAM高级内容的重要基础，读者需要切实掌握，从而能够为灵活使用Mastercam打下坚实的基础。

【新课讲授】

一、Mastercam X3软件介绍：

Mastercam软件是由美国CNC SOFTWARE公司研制开发的基于微机的CAD/CAM一体化软件，它集二维绘图、三维实体、曲面设计、数控编程、刀具路径模拟及真实感模拟等功能于一体。

Mastercam自1984年发布最早版本以来，不断进行改进，其功能日益完善，得到了众多用户的好评。利用该软件，可以辅助用户完成产品从设计到制造的全过程中最核心的问题，在CNC加工编程上功能特别显著。目前以其优良的性价比、常规的硬件要求、灵活的操作方式、稳定的运行效果、易学易用的操作方法等特点，成为国内外制造使用得最广泛的CAD/CAM集成软件。在CAD/CAM软件行业持续11年销量第一，主要应用于机械、电子、汽车、航空等行业，特别是在模具制造作业中应用最广。

Mastercam软件包括设计（CAD）和制造（CAM）两大部分。软件的CAD部分可以构建2D或3D图形，架构自由曲面的功能远胜于其他同类软件，在CAM方面更加直观和方便，可直接在点、线、面和实体上产生刀路。其中CAM又包括铣削木块（Mill）、车削木块（Lathe）、线切割模块（Wire）和雕刻模块（Router），每一个模块都各有其特点，加工出来的形状也略有不同。

设计模块（CAD）主要用于加工产品的形状设计。包括二维绘图功能、三维绘图功能和图形编辑功能，通过这些功能可以更方便完成各种二维平面绘图和复杂的三维产品造型，还可以用于模具设计等绘图工作，并能方便地对它们进行尺寸标注、图案填充等工作。同时也提供了多种方法创建规则曲面和复杂曲面。

制造模块（CAM）是将设计出来的产品图形进行加工制造。加工时需设置好使用的刀具，只要材料与运动的刀具接触就会被切除掉，从而产品的形状就决定了刀具的运动路径。其制造模块的功能如下：

铣削模块：主要用于铣削加工刀具路径生成。铣削模块中拥有多重曲面的粗加工、自动清角、去除残料、2～5轴的联动加工等多种加工方式，还内置了HSM高速机械加工模块，紧跟现代加工技术的发展。

车削模块：主要用于车削加工刀具路径生成。它包括粗车、精车、钻孔、螺纹及各种切削循环指令等功能，其实体切削仿真模拟功能迅速排除加工能力中所出现的失误，从刀具管理器可以快速选择好相应的加工刀具，还可以进行C轴加工。

线切割模块：主要用于线切割加工刀具路径生成。它为编程员提供了一个强大的线切割编程方案，更加容易完成编辑各种加工零件的加工程序。还拥有支持镭射加工机床功能和4轴上下面异型零件的线切割加工功能。

雕刻模块：主要用于生成雕刻。可以根据简单的二维艺术图形快速生成复杂雕刻前面。

Mastercam 能够接受来自包括 UG（Siemens NX）、Pro/E、CATIA、Cimatron、SolidWorks、 AutoCAD 等常见的各种 CAD/CAM 系统在内的 2D/3D 文件格式，能完成从 2D 设计到 3D 设计及 CAM 编程的技术过程，适合于各种数控系统的机床，是将 CAD 和 CAM 集成在一 起的一套比较完整的软件。

## 二、 Mastercam X3的工作界面

Mastercam 的工作界面分为标题栏、菜单栏、工具栏、坐标输入及捕捉栏、通用选项操 作栏、功能操作栏、交互提示栏、系统提示区、操作命令记录栏、屏幕视角坐标轴、当前视角/工作坐标系/构图面状态、状态栏、操作管理器窗口、绘图区等部分，如图1-1所示。

1. 标题栏

与其他的Windows 应用程序一样，Mastercam X3 的标题栏在工作界面的最上方。标题

栏不仅显示Mastercam 的图标和名称，还显示了当前所使用的功能模块及打开文件路径及名

称。

2. 菜单栏

用户可以通过菜单栏获取大部分功能，菜单栏包括：文件（File）、编辑（Edit）、视图（View）、分析（Analyze）、绘图（Create）、实体（Solids）、转换（Xform）、机床类型（Machine Type）、刀具路径（Toolpaths）、屏幕（Screen）、浮雕（Art）、设置（Settings）、帮助（Help）。

下面对每个菜单栏进行简单的介绍。

（1）文件 文件菜单提供了创建文件、编辑文件、打印文件、保存文件等标准功能。

①新建文件：利用该命令可以创建一个新的文件，如果当前已经存在一个文件，则系统提示是否保存文件。

②打开文件：利用该命令可以打开一个已经存在的文件。

③合并文件：利用该命令可以将两个以上的图形文件合并到同一个文件中。

④打开外部/编辑：利用该命令可以打开并编辑如NC 程序的ASCII 文本文件。

⑤保存文件、另存文件、部分保存：利用该命令可以保存、另存为、部分保存数据。其中部分保存可以将整个图形或图形中的一部分另行存盘。

⑥打印文件、打印预览：利用该命令可以打印、预览图形文件。

⑦输入目录、输出目录：利用该命令可以对不同格式的图形文件进行转换。

⑧项目管理：利用该命令，用户可以选择在公共工程文件目录下保存的文件类型。

⑨更改识别：利用该命令可以检查两个文件之间的不同，并可对当前打开文件进行修改更新。

⑩追踪：利用该命令，可以搜索当前文件的新版本。

属性：利用该命令，用户可以查看图形文件的说明或者批注文字。

（2）编辑 用户可以通过该菜单项对图形进行修剪、连接、改变曲线方向等。

（3）视图 该菜单用于视图的设置，平移、缩放视图，选择屏幕中观察的视图角度等。

（4）分析 Mastercam 提供了强大的分析功能，用户可以利用该菜单项对屏幕上的图形点、圆弧和样条曲线的数据等属性进行分析。

（5）绘图 利用该菜单项，用户不仅可以非常方便地创建点、直线、圆弧、曲线、面等二维图素，还可以创建空间曲线以及规则实体和规则曲面等，此外还提供了尺寸标注等功能。

（6）实体 利用该菜单项可以使用拉伸、旋转、扫描等方式创建实体，同时还提供了实体编辑功能。

（7）转换 利用该菜单项，用户可以对绘制的图形完成镜像、旋转、缩放、平移、补正等操作。

（8）机床类型 该菜单项用于选择功能模块，对于设计模块，可以直接选择进入；对于其他模块，用户需要选择对应的机床，间接进入相应模块。此外还提供了机床和控制器定义功能。

（9）刀具路径 该菜单包括各种刀具路径的创建和编辑功能，同时还提供了后处理功能，该菜单项只有选择了一种机床类型之后才能被激活。

（10）屏幕 利用该菜单项，用户可以对屏幕上的图形进行改变，还可以对系统的当前配置进行修改，此外还提供了图形的隐藏、着色等功能。

（11）浮雕 该菜单项包含了创建浮雕图形的一些常用功能。

（12）设置 该菜单项包含了工具栏、菜单和系统运行环境等的设置功能。

（13）帮助 该菜单项提供了Mastercam 系统帮助，从而方便用户使用该软件。

3. 工具栏

工具栏提供了比命令更加直观的图标符号，用鼠标单击图标按钮即可以打开并执行相应的命令。

4. 绘图区

绘图区是用户绘图时最常用也是最大的区域，利用该区域，用户可以方便地观察、创建和修改几何图形、拉拔几何体和定义刀具路径。

在绘图区的左下角显示屏幕视角坐标轴及图形视角（Gview）、工作坐标系（WCS）、刀具/构图平面（T/Cplane）状态等信息。

5. 操作管理器

对刀具路径、实体进行管理，如选择、修改已经产生的刀具路径参数、重新计算等。

6. 坐标输入及捕捉栏：

跟在工具栏下面，主要是坐标输入及捕捉功能。如图1-2所示。

图1-2 坐标输入及捕捉功能

7. 功能操作栏

功能操作栏所显示的内容根据所执行命令的不同而不同，是用于子命令选择、选项设 置及人机对话的主要区域。在选择任何命令时，操作栏处于屏幕状态，而选择命令后，将显示该命令的所有选项，并作出相应的提示，如图1-3所示，反映的是绘制直线操作栏。

图1-3 操作提示栏

8. 交互提示栏

当用户选择一种功能时，在绘图区会出现一个小的提示栏，它引导用户完成刚选择的功能。例如，当用户执行→→命令时，在绘图区弹出提示栏。

9. 状态栏

状态栏在绘图窗口的最下端，用户可以通过它来修改当前实体的颜色、层别、群组、方位等设置。各选项具体含义如下：

（1）：用户切换 2D/3D 构图模块。在 2D 构图模块下，所有创建的图素都具有当 前的构图深度（Z 深度），且平行于当前构图平面，用户也可以在自动抓点提示栏中指定 X、 Y、Z 坐标，从而改变 Z 深度。而在 3D 构图模式下，用户可以不受构图深度和构图面的限 制。

（2）：单击，可以选择、创建和设置视角。

（3）：单击，可以选择、创建和设置构图面、刀具平面。

（4）：表示在构图面上的当前工作深度值，用户既可以单击 Z， 在绘图区选择一点，也可以在右侧的列表框中直接输入数据，作为构图深度。

（5）：单击，打开颜色对话框，用于设置当前颜色，此后所绘制的图形将 使用这种颜色进行显示。

（6）：单击“层别”，打开图层管理对话框，选择、创建图 层、设置图层属性，也可以在右侧的列表框中选择图层。

（7）：单击打开属性设置对话框，设置线型、颜色、点的类型、图层、线宽等 图形属性。

（8）：选择点的显示风格。

（9）：选择线型。

（10）：选择线宽。

（11）：单击，选择、创建、设置工作坐标系。

（12）：单击，打开组管理器对话框，创建、设置群组。

（13）：单击，自定义状态栏。 注意：更改属性、视角和平面仅适用于设置以后创建的图素和刀具路径。

10. 系统提示区

系统提示区提示当前操作的一些信息，如绘制任意直线时，会显示直线长度，绘制圆时会显示圆的半径。

## 1.3 图层管理

图层是用户用来组织和管理图形的一个重要工具，用户可以将图素、尺寸标注、刀具路径等放在不同的图层里，这样在任何时候都很容易控制某图层的可见性，从而方便地修改 该图层的图素，而不会影响其他图层。在状态栏中单击，弹出如图1-4所示的图层管理对话框。

图1-4 图层管理对话框

1. 新建图层

在图1-4中，用户在“主层别”项中“层别号码”对应的文本框中输入一个层号，并在“名称”文本框中输入图层的名称，然后按回车键，就新建了一个图层。

2. 设置当前层

当前层是指当前用于操作的层，此后用户所有创建的图素都将放在当前层中，在Mastercam 中，有2 种方式设置当前层：

（1）在图层列表中，单击图层编号即可将该层设置为当前层。

（2）在状态栏中，在中的列表框中选择或输入当前层号，从而将该层设置为当前层。

3. 显示或隐藏图层

如果想要将某图层的图素不可见，用户就需要隐藏该图层。单击图层所在行与“突显”栏对应栏，就可以显示或隐藏该图层。“×”表示可见。

## 1.4 串连

串连常被用于连接一连串相邻的图素，当执行修改、转换图形或生成刀具路径选取图素时均会用到。

串连有两种类型：开式串连和闭式串连。开式串连指起始点和终止点不重合；闭式串连是指起始点和终止点重合。

在使用“拉伸实体”、“粗车”等命令后，将首先打开串连选项对话框，如图1-5所示。利用该对话框可以在绘图区选择待操作的串连图素，然后设置相应的参数后完成操作。

串连选项对话框中的各选项含义如下：

（串连）：这是默认的选项，通过选择线条链中的任意一条图素而构成串连，如果该线条的某一交点是由3 个或3 个以上的线条相交而成，此时系统不能判断该往哪个方向串连，此时，系统会在分支点处出现一个箭头符号，提示用户指明串连方向，用户可以根据需要选择合适的分支点附近的任意线条而确定串连方向。

（单点）：选取单一点作为构成串连的图素。

（窗口）：使用鼠标来框选封闭范围内的

图素构成串连图素，且系统通过窗口的第一个角点来设置串连方向。

（区域）：使用鼠标点选在一边界区域中，自动选取范围内的图素作为串连图

素。

（单体）：用于选择单一图素作为串连图素。

（多边形）：与窗口选择串连的方法类似，它是用一个封闭多边形来选择串连。

（向量）：与向量相交的图素被选中构成串连。

（部分串联）：部分串连是指串连操作仅选取串连路径上的部分串连图素。

（选取方式）：用于设置窗口、区域或多边形选取，包括4 种情况：内，即选取窗口、区域或多边形内的所有图素；内+相交，即选取窗口、区域或多边形内及与窗口、区域或多边形相交的所有图素；相交，即仅选取与窗口、区域或多边形相交的所有图素；外+相交，即选取窗口、区域或多边形外及与窗口、区域或多边形相交的所有图素；外，即仅选取窗口、区域或多边形外的所有图素。

（选择上次）：选取上次串连图素。

（结束选择）：结束一个串连。

（撤销选择）：取消上次串连的图素。

（反向）：更改串连的方向。

（选项）：设置串连的相关参数。

## 1.5 Mastercam X3的快捷键及快速输入方法

Mastercam X3 应用中主要用到三种操作方式：一是通过菜单的操作，二是通过工具条的操作，三是通过快捷键的操作。根据Mastercam 的特点，实际操作时，通常以第一种方式为主，第二和第三种方式为辅，熟练掌握第二和第三种方式可以加速操作过程

1. Mastercam X3 的快捷键

Mastercam 界面中有菜单项和工具条按钮，分别对应着相应的功能，如画线、画圆、延长等，有些菜单功能不是在一级菜单中，相应的工具条按钮也不在界面中显示的一组工具条中。因此，要选用这些菜单及工具条按钮对应的功能时，不能直接选择，影响了操作的方便性和操作速度。Mastercam 系统中，设置有许多快捷键，可以解决这一问题，熟练掌握后，可以大大提高操作速度。表1-1为Mastercam 的快捷键及相应功能简介。

表1-1 快捷键功能

快 捷 键

功  能

Alt + 1

设置视图面为俯视图

Alt + 2

设置视图面为前视图

Alt + 3

设置视图面为后视图

Alt + 4

设置视图面为底视图

Alt + 5

设置视图面为右视图

Alt + 6

设置视图面为左视图

Alt + 7

设置视图面为等角视图

Alt + A

设置自动保存

Alt+方向键

旋转

Alt + C

运行用户应用程序（选择执行 C-Hooks  和 NET-Hooks 程序）

Alt + D

进入尺寸标注设置对话框

Alt + E

进入绘图区图素隐藏功能

Alt + G

进入绘图区网格捕捉对话框

Alt + H

进入 Mastercam 在线帮助

Alt +O

显示/关闭操作管理窗口

Alt +P

进入前一视图

Alt +S

渲染显示/关闭

Alt + T

刀具路径显示/关闭

Alt + U

取消前一个操作动作

Alt +V

显示 Mastercam 版本信息及安装产品信息

Alt +X

选择参考图素获得主要部分颜色、层别、线型、线宽格式

Alt + Z

进入图层管理对话框

Alt + F1

放大至绘图区大小

Alt + F2

视窗缩小至原视图的 80%

Alt + F4

退出 Mastercam

Alt + F8

进入系统设置对话框

Alt + F9

显示坐标轴

Alt + F12

选择中心点为控制器旋转

Ctrl+A

选择所有图素

Ctrl+C

复制到剪贴板

Ctrl+F1

目标缩放

Ctrl+U、Ctrl+Z

取消前一个操作动作

Ctrl+V

从剪贴板粘贴

Ctrl+X

剪切到剪贴板

Ctrl+

恢复被取消的动作

F1

进入视窗放大状态

F2

视窗缩小至原视图的 50%

F3

重画视图

F4

进入分析功能

F5

进入删除功能

F9

显示/隐藏坐标系及其原点

Page Up

绘图视窗放大

Page Down

绘图视窗缩小

左箭头

绘图视窗左移（注：绘图区中图形右移）

右箭头

绘图视窗右移（注：绘图区中图形左移）

上箭头

绘图视窗上移（注：绘图区中图形下移）

下箭头

绘图视窗下移（注：绘图区中图形上移）

Esc

结束正在进行的操作

Shift+Ctrl+R

重新创建显示列表

2. Mastercam X3 的快速输入方法

在 Mastercam X3 绘图窗口中，可以通过键盘快速、精确地输入坐标、长度、角度等。

Mastercam X3 的快速输入键及功能如表 1-2。

表1-2 快速输入功能

快 捷 键

功 能

“X”或“x”

快速输入 X 坐标

“Y”或“y”

快速输入 Y 坐标

“Z”或“z”

快速输入 Z 坐标

“R”或“r”

快速输入半径

“D”或“d”

快速输入直径

“L”或“l”

快速输入长度

“A”或“a”

快速输入角度

“S”或“s”

快速输入两点间的距离

下面以图1-6中直线的绘制，说明应用表1-2中快速输入功能的操作步骤：

（1）进入直线绘图状态，点击按钮；

（2）通过键盘输入“X5y5”或“X5Y5”，按“回车”键，确定直

线第一个端点；

（3）通过键盘输入“L10”，按“回车”键，确定直线长度；

（4）通过键盘输入“A45”，按“回车”键；直线生成如图1-6

所示。

## 1.6 绘图前的设置

绘制图形之前，一般应作以下的设置：设置视角，设置构图面、设置工作深度。

1. 设置图形视角

图形视角表示目前在屏幕上观察图形的的角度。系统默认视角为俯视图（Top）。可以通过工具栏中的按钮（分别是俯视图Top Gview、前视图Front Gview、右视图Right Gview、等角视图Isometric Gview）改变视角，也可以通过快捷键或状态栏改变。

2. 设置构图平面

构图平面就是当前要使用的绘图平面，系统默认构图平面为俯视图（Top Gview）。设置

构图平面之后，所绘制的图形就出现在该平面上。可以通过工具栏中的按钮来改变构图面也可以通过状态栏（T/Cplane）改变。

3. 设置工作深度

构图平面实际上只是确定绘图平面，在同一方向上，可以根据设计需要设置多个构图平面，而构图平面的位置由工作深度Z 来确定。例如，设置了构图平面是“T 俯视图”，这时绘制的图形将出现在XY 平面（Z=0）上，如果希望绘制的图形出现Z=10 的平面上，则点选状态栏中，从键盘输入10，回车确认，则设置工作深度为。

## 二：Mastercam系统设置：

在设计过程中，有时需要调整Mastercam系统的某些参数，从而可以更好地满足设计的需求。选择菜单【设置】→【】，弹出如图1-79所示的【系统配置】对话框，其左侧“主题”列表框中列出了系统配置的主要内容，选择某一项内容，将在右侧显示出具体的设置参数。下面具体介绍这些参数设置，其中与尺寸标注相关的选项“标注属性”和“标注文本”等内容将在第3章中介绍。

公差：在“主题”列表框中选择“公差”选项，参数设置内容如图1-79所示。公差主要是设置图形元素的精度。选中“系统公差”复选框，可以在其后的输入栏中设置系统公差，该数值决定了系统所能区分的两个位置之间的最大距离，同时也决定了系统所能识别的直线的最短距离，如果直线长度小于该数值，那么系统认为直线的两个端点是重合的，也就是不存在该直线。其他公差都是设置曲线、曲面的光顺程度，所设置的数值越小，表示精度越高，即越光滑，但是系统的数据量也就更大，从而加大了系统的负荷，不利于系统的运行。因此，通常是设置一个合理的数值，既满足显示的要求，又控制系统的负荷。

图  1-79

文件：在“主题”列表框中选择“文件”选项，参数内容如图1-80所示。在“资料路径”列表框中，列出了Mastercam中各种数据格式，在其中选择某种数据格式，接着可以在列表框下方的“选中项目的所在路径”输入栏中设定该数据格式的默认路径，单击按钮，可通过如图1-81所示的对话框选定一个路径。在“使用的文件”列表框中显示了系统用到的各种加工数据库，可以选择一个项目，接着单击“选中项目的所在路径”输入栏后面的按钮，重新选择数据库。在“自动存档”选项区域中，选中复选框，可以启用系统的自动保存功能。

1-80

1-81

转换：该选项所对应的参数设置内容如图1-82所示，可以设置在实体输入时的参数，以及实体输出时所采用的文件版本。

图  1-82

屏幕：该选项所对应的参数设置内容如图1-83所示，选中复选框，可以在“间距”输入栏中设置栅格的大小，在“原点”输入栏中设置栅格原点位置。选中复选框，可以先选取图形元素，再调用命令，也可以先调用命令，再选取元素，如果没有选中该复选框，那么只能先调用命令，再选择图素。在对话框的右下侧，可以设定鼠标中键的用途，可以是平移或者旋转，默认是旋转。

图  1-83

颜色：该选项所对应的参数设置内容如图1-84所示，在颜色下方的列表框中列出了可以设置颜色的各种项目，选择需要设置颜色的项目，接着在右侧的颜色列表框中选择某种颜色，或者如果记住某种颜色的编号，直接在颜色输入栏中输入该颜色编号即可。如果对于256种颜色还不满意，可以单击按钮，弹出系统的Color对话框，进而设定一种需要的颜色，如图1-85所示。

图1-84

串连：该选项所对应的参数设置内容如图1-86所示，给出了“串连”选择时的参数，包括串连的方向、串连选择是采用封闭式还是开放式等内容。选中复选框，并在输入栏中输入某个角度值，可以设定系统在自动寻找串连元素时所包含的最大角度值，也就是说，系统在寻找到某两个元素的角度大于设定的数值时，就停止串连寻找。

图  1-86

着色：该选项所对应的参数设置内容如图1-87所示，主要就是用于Mastercam的渲染，首先需要选中复选框。在“颜色设定”选项区域中，表示图素的颜色在渲染中仍然保持设计时所赋予图素的颜色，不作任何改变；表示可以选择某种颜色作为渲染时图素所采用的颜色，单击按钮，在弹出的【颜色】对话框中选择一种颜色；表示可以选择某种材料的颜色作为图素的颜色，单击按钮，弹出如图1-88左图所示的【材质】对话框，在其中选择某种材质，并且可以单击按钮，新建某种材质，或者单击按钮，编辑某种选定的材质属性，如图1-88右图所示。在“参数”选项区域中的“弦差”输入栏中可以设置曲线曲面显示的光顺程度，数值越小越光顺。在“光源”选项区域中，可以设定灯光照射的位置，单击某个按钮，选中复选框，接着设置光源的形式、光源强度、光源颜色等参数。“光源设定”选项区域可以设定环境的光源强度。

图  1-87

打印：该选项所对应的参

数设置内容如图1-89所示，主要用于设置打印相关的属性。类似于AutoCAD，Mastercam也可以根据颜色来设定打印时的线宽。首先选中单选按钮，并且在列表框中选择某组颜色，在下面的“颜色”输入栏中输入某种颜色编号，或者单击按钮选择某种颜色，接着在“线宽”下拉列表框中选择该颜色所对应的线宽。如果选中单选按钮，表示打印是按照设计时的线宽来打印。如果选中单选按钮，可以在文本框中输入统一打印的线宽。

CAD绘图设置：该选项所对应的参数设置内容如图1-90所示，在“自动产生圆弧的中心线”选项区域中，可以选择“无”中心线、“点”中心线或者“直线”中心线。如果选择“直线”中心线，可以设定圆弧的中心线的线长、颜色、所在图层、线型等参数。在“缺省属性”选项区域中，可以设定绘制图形时所用的“线型”、“线宽”、“点型”，这个与在状态栏中的设定相同。

小结 ：

- 本章主要叙述了六个方面的内容：Mastercam X3概述、Mastercam X3的窗口界面 、获取帮助信息、Mastercam命令按钮、系统设置、状态栏。

- Mastercam X3概述，主要介绍了MACAM X3的界面，包括主菜单，标准工栏、绘图工具栏、当前功能设置工具栏，光标自动跟迹及选择工具栏。

- 获取帮助信息主要介绍如何选取帮助菜单的帮助目录。

- Mastercam命令按钮，MCAM X没有命令行，它输入命令主要利用对话框和工具栏的选项，或在选项对话框输入值或坐标值。

- 系统设置介绍大量内容：公差，文件，转换，屏幕，颜色，串联，着色，实体，打印，CAD绘图设置，标注属性，标注文本，注释文本，引导线/延伸线，尺寸标注设置，启动/退出共16个选项。

- 状态栏分2部分叙述的，状态栏选项、状态栏设置。

习题：

- 在计算机上安装和进入Mastercam X3系统。

- 简述如何修改Mastercam X3的系统配置？

- 熟悉Mastercam X3工作界面工具条上各按钮的功能。

- 简述如何增加或减少工具栏中的图标。

学习任务二：二维图形的绘制及编辑

本学习任务的地位和作用：

Mastercam是利用已有图形进行编程的，所以在产生数控程序之前应该将零件的图形绘制出来。本任务的学习为后面的“任务三：二维刀具路径”打基础。

本学习任务的工作过程：

二维图形的绘制（点、线、圆弧、矩形、多变形、倒角、文字、尺寸标注）→二维图形的编辑（删除功能、修整功能、转换功能）

学习重点：Mastercam二维图形的绘制

学习重点化解办法：学生多练习二维图形的绘制

学习难点：Mastercam二维图形的编辑

学习难点化解办法：老师多指导，多演示，学生多操作

二、学习者分析

学生首次接触Mastercam软件，本软件主要包括了“CAD模块”和“CAM模块”。与学生前面学的“CAD”和“PRO/E”软件有较大的区别。技师班的学生已经学习过机械制图课程，对绘图有一定的基础知识，学习过数控编程课程，并且参加过数控加工实习，所以具有数控编程和数控加工能力。

期望学生在完成本学习任务二“二维图形的绘制和编辑”后，能独立的完成二维简单和复杂零件的绘制和尺寸标注。

三、学习目标

知识目标：

- 能看懂机械图纸；

- 掌握各种点、直线和圆弧的绘绘制方法；

- 会用删除、修整、转换功能。

技能目标：

1. 能按图纸要求绘制二维图形；

2. 会对二维图形进行编辑。

情感目标:

1、培养爱护工具，设备的习惯。

2、学会团队协作，服从上级工作安排。

四、教学环境及资源准备

*信息检索区：

配备可上网的电脑六台，文件资料柜1套，Mastercam教材等。

*工具材料区：

配备装有Mastercam的电脑50台，投影仪一台。

*分组实训区：

配备装有Mastercam的机房一间。

*集中教学区：

配备多媒体教学设备、白板、展示板、展示纸笔、桌椅若干等。

*学业成果展示区：

多功能展示厅

五、教学策略与过程

教学环节

学习内容

教师活动

学生活动

设计意图

明确任务

学习任务名称：

二维图形的绘制及编辑

学习任务要求：

1.掌握二维图形的绘制；

2. 掌握二维图形的编辑。

向学生布置本学习任务，讲解任务要求。

接受本学习任务，并理解任务要求。

师生明确学习目标。

资讯信息

根据工作联络单或工作任务单查阅相关技术资料和说明书

指导学员查阅资料。

查阅Mastercam教材。

培养学员查阅资料和获取资讯的能力。

做出决策

小组讨论，制定工作方案。

在教师组织下，小组之间汇报交流本组制定的工作方案。

参考其他小组的工作方案，修正本组的工作方案。

听取与指导学员小组讨论；

点评学员学习成果。

小组讨论；

小组之间汇报交流；

修正本组的分析结论

培养学员思考、分析、判断能力；

培养学员与人交流、口头表达能力

制定计划

根据工作方案，制定本组的实施计划，确定实施步骤、人员分工和时间要求。

教师审阅各小组制定的实施计划，并提出修改意见。

各小组修正并确定本组实施计划。

组织、指导学员小组工作；

审阅各组工作计划并点评。

制定工作计划；

反思并修正本组计划。

培养学员思考、分析、判断能力；

培养学员制定工作计划能力；

培养学员反思改进的能力。

实施计划（检查控制）

根据实施计划，绘制二维图形和编辑二维图形。

实施工作过程中，教师提供咨询，组员互相监督。

巡回指导。

向学员提供咨询。

按任务要求对二维图形进行绘制和编辑

监控组员的实施

培养学员动手操作能力；

培养学员执行安全规范操作意识。

培养学员质量控制意识。

评价反馈

各小组总结分析工作过程，正确填写实施报告。

在教师组织下，各小组展示汇报本组工作过程、产品效果及团队表现，其他小组点评。

教师点评：

1、各组团队合作表现与成果。

2、各组口头表达能力。

3、各组工具规范使用情况。

4、各组查阅资料能力。

5、各组接线工艺规范、工具使用规范。

6、各组故障分析与判断及排除能力。

7、各位学员独立工作能力。

8、各组工作计划制定情况。

9、各组提交的检修报告质量

听取学员小组讨论；

了解学生组间互相交流；

点评学员学习成果。

小组总结分析，填写报告；

展示汇报本组学习成果；

点评其他小组学习成果；

听取教师点评意见，并分析自身存在不足。

验证学习目标达到与否；

培养学员的总结反思意识和能力

第2章 二维图形绘制

# 2.1 点的绘制

2.1.1 一般点绘制

点的绘制和抓取是绘制其它二维图形甚至三维图形的基本。选择→→命令，在工具栏上，可以查到如图2-1所示的11种定义点的方式（如表2-1所示），进入时系统默认是处于任意的点创建方式，可以从中任意选择一种，然后按照定义方法即可在绘图区中创建点图素。在二维视图的图形屏幕上用“+”表示点，在三维视图的图形屏幕上用“*”表示点。

图2-1 点创建下拉列表框

表2-1 点（Point Entry）子菜单选项说明

点的类型

说明

操作

图例

坐标输入

直接输入坐标

在自动光标（AutoCursor）工具栏中输入点的坐标

原点（Origin）

创建坐标原点

选择

圆心点（Arc Center）

通过捕捉已知圆弧，生成其圆心点

选择

端点（Endpoint）

生成已知对象某一端的端点（根据鼠标选择的位）

选择

交点（Intersetion）

通过分别选择两个对象，生成它们的实际交点或假想交点

选择

中点（Midpoint）

生成已知对象的中间点

选择

已存在点（Point）

捕捉已经创建出的点

选择

相对点（Relative）

用相对坐标的确形式创建点

选择选择P1点，输入相对值

选择选择P1点，输入

四等分点（Quadrant）

创建圆弧与工作坐标轴X，的实际交点

选择

最近的点（Neatest）

创建所选对象图素上距光标最近的点

选择在绘图中选择直线，圆弧或样条

任意点（Sketch）

用鼠标创建任意点

直接在绘图区中任意位置单击生成

切点（Tangent）

捕捉与圆或圆弧的切点

选择，选择相切圆弧即可

这两种方式仅在绘制相切直线或圆弧及绘制垂直的状态下，处于激活状态

垂点（Perpendicular）

捕捉与图素垂直的点

选择，选择垂直图素对象即可

# 2.2 直线的绘制

Mastercam X3提供了5种绘线的方式，依次是端点绘线、封闭线、角平分线、垂直线和平分线。操作步骤为：→命令，出现直线绘制子菜单，如图2-2所示。表2-3详细说明了子菜单中各命令的含义。

图2-2 直线绘制子菜单

表2-3 直线（Line）子菜单命令功能说明

线的类型

说明

操作

图例

任意线（Endpoints）

在当前构图面上绘制出和工作坐标系X轴平行的线段

选择构图（C）→线（L）→端点绘线（E）命令，单击 （水平线）按钮创建水平线时，可以在默认的Sketch方式下直接用鼠标在绘图区中单击，拉出一条水平线。可利用 （长度）指顶部水平线长度，创建一条水平线,同时 （水平线）按钮旁的才文本框中出现Y值，输入水平线的Y值即可

在当前构图面上绘制出和工作坐标系Y轴平行的线段

选择构图（C）→线（L）→端点绘线（E）命令，单击 （竖线）按钮，可在其后的文本框中指定所绘竖线的X值，绘制与Y轴相距指定距离的竖直线

通过已知的两个端点，绘制线路段

选择构图（C）→线（L）→端点绘线（E）命令，输入两端点，绘制一条直线。单击工作条（R）上的 （编辑端点1）， （编辑端点2）按钮，可用与修改直线起点和终点的位置

通过已知的两个端点,绘制多段折线段，前一线段的终点是后一线段的起点

选择构图（C）→线（L）→端点绘线（E）命令，单击 （多段线）按钮，可以绘制连续的折线（每个线段的末端，也是下一个线段的始端，输入第一点为第一条线的起点，输入第二点为第一条线的终点，第二条线的起点。直到完成，按Esc键返回）

以极坐标方式绘制线段

选择构图（C）→线（L）→端点绘线（E） 命令，单击 （长度）和 （角度）按钮，并在紧随其后的文本中输入相应的数值，可按指定的长度和角度绘制直线

绘制已知圆的相切线段

选择构图（C）→线（L）→端点绘线（E） 命令，单击 （切线）按钮，绘制与圆弧或样条曲线相切的直线。以极坐标方式输入直线参数，创建一条已知角度和长度，且与某一圆弧或样条线相切的直线。

选择两个圆弧，创建一条与两个圆弧相切的直线，根据鼠标在圆上单击位置的不同生成了内公切线或外公切线。

选择点，在选择圆弧，创建一个过定点，且与已知圆弧或样条曲线相切的直线。

法线（Perpendicular）

通过已知的一点,绘制已知直线或圆弧法线

选择构图（C）→线（L）→创建法线（P）命令，选取一条直线或圆弧,确定垂线通过的点，在工作条（R）上的 （长度）文本框中查看垂线的长度，或对其长度值进行修改。

选择构图（C）→线（L）→创建法线（P）命令，选取一条直线或圆弧，单击工作条（R）上的 （切线）按钮，然后选择相切的圆弧及垂直的直线后，图形区中出现两条垂线，选择需要保留的一条。

平行线（Parallel）

以三种方式绘制已知对象的平行线

选择构图（C）→线（L）→创建平行线（a）命令，选取一条已知线作为参考直线，在工作条（R）上的 （长度）文本框中输入偏置距离。用鼠标在已知直线所需一侧单击，创建一条平行线。

进入绘制平行线的状态后，系统提示选择一条直线，选择参考线后选择一个点即可。单击工作条（R）上的 （编辑端点）按钮，可更改平行线间的偏置距离。

选择构图（C）→线（L）→创建平行线（a）命令，单击工作条（R）上的 （切线）按钮，选择参考线，选择圆弧，单击工作条（R）上的 （偏置方向）按钮，直至图形区中出现符合要求的平行线（一侧或两侧）。

角平分线（Bisect）

绘制已知两直线的角平分线

选择构图（C）→线（L）→创建角平分线（B）命令，选取要平分的两个相交线。在工作条（R）上的 （长度）文本框中输入平分线的长度，选择要保留线条，完成。

近距线（Closest）

绘制两图对象最近距离的连线

选择构图（C）→线（L）→创建封闭线（C）命令，选取一个图素对象，在选取一个图素对象，在选取的两对象距离最小的位置创建连线。

# 2.3 圆弧的绘制

Mastercam X3 提供了5种方法来创建圆弧，两种方法来创建圆。操作步骤为：→命令，出现圆弧子菜单，如图2-3所示。表2-4详细说明了圆弧子菜单中各命令的含义。

图2-3 圆弧子菜单

# 2.4 矩形的绘制

# 2.4.1 标准矩形绘制

选择→命令，系统提示依次确定矩形的两个角点，生成矩形的预览。在工作条（Ribbon）内对矩形的相关参数进行设置，如表2-5所示，然后确定即可。

表2-5工作条（Ribbon）内矩形参数说明

选项

说明

（编辑角点1）

编辑矩形的第一个角点

（编辑角点2）

编辑矩形的第二个角点

（宽度）

设定矩形的宽度尺寸

（高度）

设置矩形的高度尺寸

（中心定位）

以所选的点作为矩形的中心点创建矩形

（曲面）

设置创建矩形时是否同时创建矩形区域中的曲面

# 2.4.2 变形矩形绘制

选择→命令，系统弹出如图2-4所示的创建变形矩形（Rectangular Shapes）对话框。表2-6详细说明了变形矩形对话框中各选项的含义。

2.5 椭圆的绘制

选择→命令，出现绘制椭圆对话框，如图2-5所示。表2-7详细说明了椭圆对话框中各选项的含义。

表2-7 椭圆（Ellipse）对话框中各选项的说明

选项

说明

（中心点）

设置椭圆中心点的位置

（编辑点1）

编辑椭圆长半轴端点的位置

（编辑点2）

编辑椭圆短半轴端点的位置

（宽度）

要求输入X轴半径

（高度）

要求输入Y轴半径

（起始角度）

要求输入椭圆弧的开始角度

（终止角度）

要求输入椭圆弧的终止角度

（旋转角度）

要求输入椭圆X轴和工作坐标系的夹角

产生曲面（Surface）

创建椭圆时是否同时创建椭圆区域中的曲面

产生中心线（Center Point）

创建椭圆时是否在它的中心位置创建一个点

# 2.6 正多边形的绘制

选择→命令，弹出多边形（Polygon）对话框，如图2-6所示。表2-8详细说明了多边形对话框中各选项的含义。

表2-8 多边形对话框中各选项的说明

选项

说明

（边数）

要求输入多边形的边数

（中心点）

设置正多边形中心点的位置

（编辑点1）

编辑正多边形中心点

（编辑点2）

编辑正多边形内切圆或外接圆尺寸

（高度）

设置正多边形内切圆或外接圆的半径尺寸

内接（Corner）

以给定的外接圆半径创建正多边形

外切（Flat）

以给定的内切圆半径创建正多边形

（旋转角度Rotation）

要求输入多边形旋转角度

（圆角Corner fillets）

设置多边形倒圆半径的数值

产生曲面（Surface）

设置创建多边形时是否创建多边形区域中的曲面

产生中心线（Center Point）

设置创建多边形时是否在它的中心位置创建一个点

# 2.7 倒角及倒圆的绘制

# 2.7.1 倒角绘制

此功能可以在不相交或相交的直线间形成斜角，并自动修剪或延伸直线。

# 1. 绘制单个倒角（Chamfer Entities）

1）选择→→命令，依次选择需要倒角的曲线，绘图区中按给定的距离显示预览的斜角。

2）在工作条（Ribbon）中对倒角的相关参数进行设置，单击工作条（Ribbon）上的（应用）按钮，结束两条相交线倒角的操作。

表2-9详细说明了工作条（Ribbon）上各选项的含义。

表2-9 倒角时工作条（Ribbon）中各选项的说明

选项

说明

（倒角距离）

设定将要倒角的距离值

（修剪Trim）

设定图素在倒角后是否以倒角为边界进行修剪

斜角样式（Chamfer Style）

单一距离方式：两边的偏移值相同，且角度为45°

不同距离方式：两边偏移值可以单独给出

距离/角度方式：偏移值由一个长度和一个角度给出

线宽方式：给出倒斜角的线段长度，角度45°

距离1（Distance1）

设置距离1

距离2（Distence2）

设置距离2

角度（A）

设置角度

# 2. 绘制串连倒角（Chamfer Chains）

1）选择→→命令，选择串连曲线，绘图区中按给定的参数显示预览的斜角

2）在工作条（Ribbon）中对串连倒角的相关参数进行设置，单击工作条（Ribbon）上的（应用）按钮，结束操作。

对于串连倒角，若在工作条（Ribbon）中选择单一距离方式（1 Distance），中设定偏置的距离；若选择线宽方式（Width），此选项设定倒角宽度（Width of Chamfer）；斜角样式（Chamfer Style）中设置倒角的两种形式；串连（Chains）设置串连选项。

因为串连倒角方式仅有单一距离方式和线宽方式两种，角度都为450，所以串连的路径不区分方向。

# 2.7.2 倒圆绘制

倒圆角命令可以在相邻的两条直线或曲线之间插入圆弧，也可以串连选择多个图素一起进行圆角操作。

两图素间的倒圆角存在几种可能，由鼠标单击图素的位置决定在图素的哪个夹角产生倒圆角，在需要打开修剪等功能时，鼠标单击的位置决定了图素将被修剪的部分，系统将以倒圆角作为边界，对相交图素中的多余部分进行修剪。

# 1. 绘制单个圆角

1）选择→→命令，依次选择需要倒圆角的曲线，绘图区中按给定的半径显示预览的圆角。

2）在工作条（Ribbon）中对圆角的相关参数进行设置，单击工作条（Ribbon）上的（应用）按钮，结束倒圆角操作。

# 2. 绘制串连圆角

1）选择→→命令，选择串连曲线，绘图区中按给定的半径显示预览的圆角。

2）在工作条（Ribbon）中对圆角的相关参数进行设置，单击工作条（Ribbon）上的（应用）按钮，结束倒圆角操作。

2.8 文字的绘制

选择→命令，出现绘制文字对话框，如图2-7所示。表2-12详细说明了文字对话框中各选项的含义。

表2-12 文字绘制对话框中各选项的说明

选项

说明

字型（Front）

在下拉列表框中选择需要的字体

真实字型（True Type）

单击该按钮“字体”对话框,可以选择文本的字体、字形

文字内容（Letters）

输入文字

参数

（Parameters）

高度（Height）

文字高度

圆弧半径

（Arc Radius）

放置文字时圆弧的半径

间距（Spacing）

文字间距

排列方式

（Alignment）

水平（Horizontal）

水平放置,在绘图区中确定起点后文本处于水平方向

垂直（Vertical）

垂直放置, 在绘图区中确定起点后文本处于垂直方向

圆弧顶部

（Top of Arc）

弧顶放置,确定圆弧的圆心位置后按照半径的大小将文本放置在圆弧顶上

圆弧底部

（Bottom of Arc）

弧底放置, 确定圆弧的圆心位置后按照半径的大小将文本放置在圆弧底下

# 2.9 边界框的绘制

在Mastercam X系统中，边界框的绘制常用于加工操作中。用户可以用边界框命令得到工件加工时所需材料的最小尺寸值，以便于加工时的工件设定（Stock Setup）和装夹定位。

选择→命令，打开如图2-8所示的边界框（Bounding Box）对话框。

在边界框对话框中单击选择图素按扭，然后在绘图区中选择需要包含在边界框中的图素，再按回车键；或者在边界框对话框中选择所有图素选项，将会使所有图素包含在边界框中。边界框有两种形式：矩形方式，即用直线绘制的边界框；圆柱方式，即用圆弧绘制的边界框。图2-9为未加延伸量和X轴向加上延伸量的边界框。

# 2.10 样条线的绘制

在Mastercam X系统中有两种类型的曲线：一是参数式曲线（Parametric曲线），其形状由节点（Node）决定，曲线通过每一个节点；另一种是非均匀有理B样条曲线（NURBS曲线），其形状由控制点（Control Point）决定,它仅通过样条节点的第一点和最后一点。

选择→命令，出现曲线（Spline）子菜单，如图2-10所示。表2-13详细说明了曲线子菜单中各命令的含义。

表2-13 曲线子菜单中各命令的说明

命令

说明

构图（C）→曲线（S）→手动绘制样条曲线

人工选择曲线的节点或者控制点

构图（C）→曲线（S）→自动绘制样条曲线（A）

由系统自动选择曲线的节点或者控制点

曲构图（C）→曲线（S）→曲线转换为样条曲线（C）

将多个圆弧或者NURBS曲线转换为样条曲线

构图（C）→曲线（S）→熔接曲线

将两条曲线熔接为一条曲线

# 2.11 实例

例2-1  绘制如图2-11所示的二维图形。

图2-11

（1）选择→，新建一个文档。

（2）选择菜单栏中的→→命令，在如图2-12所示的操作栏中单击绘制连续线按钮。

图2-12

（3）系统提示选择线断的第一个点，在绘图区左上角部位任意选择一个点作为线段的第一个点，在如图2-12所示的操作栏输入线段长度“210”（），按回车键确认；输入线段角度“270”（），按回车键确认（），产生第一条线段。

（4）根据提示，在操作栏输入线段长度“220”，按回车键确认；输入线段角度“0”，按回车键确认，产生第二条线段。

（5）根据提示，在操作栏输入线段长度“100”，按回车键确认；输入线段角度“30”（系统是以逆时针方向来度量角度的，所以是“300”，而非“1500”），按回车键确认，产生第三条线段。

（6）同理，画出第四条~第九条直线。结果如图2-13所示。

图2-13

（7）选择→命令，以文件名“例2-1”保存绘图结果。

思考与练习

2-1  自动光标（AutoCursor）工具栏在绘图中的作用是什么？

2-2  如何输入一个已知点？

2-3  哪些图形的中心点可以直接捕捉？

2-4  Mastercam X系统提供了多少种方法绘制直线？多少种方法创建圆弧？多少种方法创建圆？

2-5  变形矩形的类型有哪些？试画出相应的图形。

2-6  绘制边界框命令的作用是什么？如何使用该命令？

2-7  绘制如图2-19~2-28所示的二维图形。

图2-19                             图2-20

二维图形编辑

§3-1 圆角与倒角

3.1.1圆角

- 对图素进行圆角

- 对串联进行圆角

注意和单个圆角的区别（+Sweeps,-Sweeps）

使用串连图素圆角时，当串连方向为逆时针时

选择反向则不能倒圆角；同样当串连方向为顺

时针时选择选择正向也不能圆角。

3.1.2倒角

- 对图素进行倒角

- 对串联进行倒角

§3-2 对象删除

在设计过程中，删除操作是个经常使用的命令。Mastercam具有较强的删除和还原功能，不仅可以删除图素，而且还可以删除重叠图素，也可以将删除的图素还原。

- Delete entities:用于将选择的几何图形删除。

- Delete Duplicates:用于将重叠的几何图形删除。

- Delete Duplicates-Advanced:选择此命令并选择重叠几何图形后，系统弹出如图所示删除重叠几何图形设置对话框，用户可以进一步设置要删除重叠几何图形的属性或类型。

- Undelete Entity:能逐个恢复被删除的图形。

- Undelete # of Entities:能成批恢复被删除的几何图形。

- Undelte Entities by Mask:恢复符合属性设置的被删除的几何图形。

§3-3 对象编辑

二维图形的编辑主要包括修剪、延长、打断、连接和NURBS曲线转化等。

3.3.1修剪、打断、延长（Trim/Break/Extend）

一、一物体修剪（Trim 1 entity）

单击一物体修剪按钮，用户能够以一个几何图形为边界将另一个几何图形从交点处修剪掉或修剪到边界线上。

例：

二、两物体修剪（Trim 2 entity）

能同时修剪两个几何图形到交点处。

例：

三、三物体修剪（Trim 3 entity）

能同时修剪3个几何图形到交点处。

例：

四、分割物体（Divide）

能把一个几何图形在两几何图形之间的部分修剪掉。

例：

五、修剪到某一点（Trim to Point）

把一个几何图形修剪到指定点。

六、延伸几何图形（Length）

把一个几何图形延长或缩短一定长度。

七、打断几何图形（Break）

在交点处打断图形，保留图形两侧。

3.3.2在指定点打断(Break two pieces)

通过指定图素上的一点，将图素打断成两部分。

3.3.3 多物体修剪（Trim Many）

以所选择的边界来同时修剪多个几何图形。

3.3.4相交处打断几何图形（Break at Intersection）

将所选择的几何图形在交点处打断。

3.3.5将几何图形打成多断（Break Many Pieces）

把一个图形打断成若干段。

3.3.6 将图形标注打断成线（Break Drafting into Lines）

3.3.7 将圆打成多段（Break Circles）

把一个圆打断成若干段。

3.3.8圆弧修剪成圆（Close arc）

把圆弧修剪成圆。

练习3-1：利用绘线及圆角命令绘制如图所示几何图形。

提示：

- 从几何图形的左下角点开始逆时针方向绘制轮廓线。

- 对R3及R5进行圆角。

练习3-2：利用矩形、圆角及倒角命令绘制如图所示几何图形。

提示：

- 以图形中心点来定位两个矩形的位置，中心点坐标为“0，0，0”。

- 圆角及倒角。

练习3-3：利用矩形、圆及修剪命令绘制如图所示的几何图形。

练习3-4：利用圆、多边形、线、修剪及删除命令绘制如图所示的几何图形。

练习3-5：利用圆及修剪命令绘制如图所示的几何图形。

§3-4 对象变化

对象变化功能主要包括图素的平移、镜像、缩放、偏置、旋转等功能

3.4.1镜像几何图形——Xform Mirror

练习3-10利用圆、线、修剪及镜像命令绘制如图所示的几何图形。

提示：1）以（0，0，0）为圆心画3个同心圆。

2)从原点开始画长50与X轴成800的线，并沿Y轴镜像。

3）使用3物体修剪得到右半圆环。

4）镜像圆环。

3.4.4旋转几何图形——Xform Rotate

练习3-11：利用圆及旋转命令绘制如图所示的几何图形。

3.4.2缩放几何图形——Xform Scale

练习3-12：利用多边形及缩放命令绘制如图所示的几何图形。

3.4.3偏移几何图形——Xform Offset

练习3-13：利用圆、线、偏移及修剪命令绘制如图所示的几何图形。

学习任务三：槽轮的工艺设计与制造

本学习任务的地位和作用：

本任务是通过槽轮的工艺设计与制造使同学们掌握二维图形的绘制与编辑，

二维数控刀具路径的生成和后处理为后面的曲面加工打下基础。

本学习任务的工作过程：

零件的加工工艺分析→数控加工工艺方案的确定→零件的CAD建模→零件的CAM编程→零件的加工模拟、优化、NC程序、加工报表的生成→生成数控加工程序→数控加工→产品检验、入库

学习重点：Mastercam二维刀具路径基本参数设定

学习重点化解办法：复习数控编程与加工课程，参照Mastercam教材进行刀具路径参数设置

学习难点：挖槽加工

学习难点化解办法：正确设置挖槽加工参数，理解范例。

二、学习者分析

学生学习过数控编程课程，并且参加过数控加工实习，所以具有数控编程和数控加工能力；前面学习的两个任务中，学生已经学会了二维图形的绘制和编辑。

期望学生在完成本学习任务三“二维刀具路径”后，能独立的完成二维刀具路径的参数设置，学会外形铣削，挖槽加工和钻孔加工，

三、学习目标

知识目标：

- 能看懂机械图纸。

- 能进行Mastercam的系统设置

技能目标：

1.会安装Mastercam软件。

2.能正确的对Mastercam系统设置

情感目标:

1、培养爱护工具，设备的习惯。

2、学会团队协作，服从上级工作安排。

四、教学环境及资源准备

*信息检索区：

配备可上网的电脑六台，文件资料柜1套，Mastercam教材等。

*工具材料区：

配备装有Mastercam的电脑50台，投影仪一台。

*分组实训区：

配备装有Mastercam的机房一间。

*集中教学区：

配备多媒体教学设备、白板、展示板、展示纸笔、桌椅若干等。

*学业成果展示区：

多功能展示厅

五、教学策略与过程

教学环节

学习内容

教师活动

学生活动

设计意图

明确任务

学习任务名称：

绘图环境的介绍

学习任务要求：

- 会安装Mastercam软件；

- 会用工具栏中的工具键；

会进行Mastercam的系统设置

向学生布置本学习任务，讲解任务要求。

接受本学习任务，并理解任务要求。

师生明确学习目标。

资讯信息

根据工作联络单或工作任务单查阅相关技术资料和说明书

指导学员查阅资料。

查阅Mastercam教材。

培养学员查阅资料和获取资讯的能力。

做出决策

小组讨论，制定工作方案。

在教师组织下，小组之间汇报交流本组制定的工作方案。

参考其他小组的工作方案，修正本组的工作方案。

听取与指导学员小组讨论；

点评学员学习成果。

小组讨论；

小组之间汇报交流；

修正本组的分析结论

培养学员思考、分析、判断能力；

培养学员与人交流、口头表达能力

制定计划

根据工作方案，制定本组的实施计划，确定实施步骤、人员分工和时间要求。

教师审阅各小组制定的实施计划，并提出修改意见。

各小组修正并确定本组实施计划。

组织、指导学员小组工作；

审阅各组工作计划并点评。

制定工作计划；

反思并修正本组计划。

培养学员思考、分析、判断能力；

培养学员制定工作计划能力；

培养学员反思改进的能力。

实施计划（检查控制）

根据实施计划，正确安装Mastercam软件，根据书本内容逐个完成Mastercam软件的系统设置。

实施工作过程中，教师提供咨询，组员互相监督。

巡回指导。

向学员提供咨询。

开机，安装Mastercam软件。按照任务要求进行系统设置

监控组员的实施

培养学员动手操作能力；

培养学员执行安全规范操作意识。

培养学员质量控制意识。

评价反馈

各小组总结分析工作过程，正确填写实施报告。

在教师组织下，各小组展示汇报本组工作过程、产品效果及团队表现，其他小组点评。

教师点评：

1、各组团队合作表现与成果。

2、各组口头表达能力。

3、各组工具规范使用情况。

4、各组查阅资料能力。

5、各组接线工艺规范、工具使用规范。

6、各组故障分析与判断及排除能力。

7、各位学员独立工作能力。

8、各组工作计划制定情况。

9、各组提交的检修报告质量

听取学员小组讨论；

了解学生组间互相交流；

点评学员学习成果。

小组总结分析，填写报告；

展示汇报本组学习成果；

点评其他小组学习成果；

听取教师点评意见，并分析自身存在不足。

验证学习目标达到与否；

培养学员的总结反思意识和能力

槽轮的工艺设计与制造

一、工作描述

加工100件如图1-1所示的槽轮

图1-1 槽轮的图样

【知识点】

- 数控加工工艺的制订

- CAD/CAM的初始设置

- 线型、图层的设置

- 工作深度Z的设置

- 直线、圆弧线、多边形的绘制及修剪

- 旋转、镜像

- 实体的挤出、切割

- 毛坯、刀具库、材料库的设定

- 刀具的选择

- 刀路、切削参数的设定

- 加工模拟、优化

- NC程序、加工报表的生成

【技能点】

- 产品的加工工艺分析与确定

- 轮廓线的绘制

- CAD实体建模

- CAM编程

- 加工模拟、优化

- 生成NC程序、加工报表

二、工作任务分析

从槽轮的图样分析看，加工难点主要在槽轮的轮廓加工、凸台高度、中间的凹槽深度及孔的加工，尺寸精度、表面质量要求较高，须采用数控加工；从外形轮廓看，主要由直线、圆弧构成，可通过修剪、旋转、复制等功能进行构建；从零件的材料、热处理分析看，刀具材料宜选择硬质合金类的刀具；从加工工艺分析看，可采用普通机床进行产品的半成品加工，利用数控机床进行精加工。所以本项目主要由以下任务构成：

- 零件的加工工艺分析及数控加工工艺方案的确定；

- 零件的CAD建模

- 零件的CAM编程

- 零件的加工模拟、优化、NC程序、加工报表的生成

- 数据传输

- 数控加工

- 产品检验、入库

步骤1. 零件的加工工艺分析及数控加工工艺方案的确定

1.1零件的加工工艺分析

根据所要加工零件的数量，结合零件的重量看，槽轮的加工属于单件、小批量生产。从零件的结构特征及材料分析看，毛坯宜用Ф150 mm的锻件通过车削加工而来，所以零件的加工工艺可按以下路径进行：毛坯（锻件Ф150）——粗车——调质——半精车——数控加工——检验——入库

毛坯

粗车

调质

半精车

数控加工1

数控加工2

在数控加工前的普通机床加工阶段，要考虑毛坯的长度，由于槽轮较薄，考虑加工方便，一般考虑采用几个零件的长度总和再加上切割、装夹等方面消耗的长度作为毛坯的总长，原则上不能使其变为细长轴，此地毛坯宜在300mm左右。

1.2 零件的数控加工工艺方案的确定

在数控加工阶段，考虑到零件的装夹，一般分两次进行数控加工（数控铣或加工中心），第一次加工中间的孔，夹紧方式可采用气动四爪卡盘，加工时，先铣平面，再加工轮廓，最后加工孔；第二次数控加工一般考虑制作一个专用夹具，以上工序的中间孔及六角形凹槽作为定位基准，加工槽轮的轮廓。在具体加工过程中，考虑加工效率，一般先将所有工件的第一道数控工序加工完，再换工装，进行第二道工序的加工。每次加工完毕别忘去除毛刺、检验。具体数控加工工步主要分为：铣凸台平面、铣凸台轮廓、钻中心孔、钻孔4XФ5、扩孔4XФ9，钻Ф9.8、粗铣六角形的凹槽、精铣六角形的凹槽、铰Ф10孔、粗铣槽轮轮廓、精铣槽轮轮廓等。

任务2. 零件的CAD建模

在零件建模过程中要将“建模制造化、建模积木化”的思路带到建模工作中去，在建模过程中切忌将所有轮廓线全部绘制完毕后再建模，这样容易思路不清，发生错误。比较正确的做法是：先进行大的特征的构建，绘制一个特征的轮廓线，建立一个实体模型，一个一个特征叠加上去，再进行细节特征的修改，特征叠加与修改的过程尽可能与加工工艺一致。在实际工作中，对无关紧要、不需进行数控加工的特征可以不用建模，这里考虑到学习，所以对所有特征均进行建模。具体建模过程如下：

2.1 槽轮轮廓线的绘制与编辑

1.打开Mastercam软件

2. 绘制轮廓线

- 图层及中心线属性设置：按键盘上的“F9”键，打开系统的坐标原点，（1）鼠标左键在线型处点击，选择“中心线”，线宽默认“细线”；（2）鼠标左键在“2D/3D”处点击，设为“2D”，（3）鼠标左键在“系统颜色”处点击，（4）点“红色12”，（5）点“确定”，完成设置。

- 轮廓中心线的绘制：（1）点“直线”；（2）点“垂直线”；（3）画垂直线；（4）输入坐标值“0”，回车确认；（5）点“应用”，（6）点“水平线”；（7）绘制水平线；（8）输入坐标值“0”，回车确认；（9）点“应用”。完成轮廓中心线的绘制。

- 其他直线型中心线的绘制：（1）接上次步骤，再点“水平线”；（2）点选十字中心线交点；（3）输入直线长度90；（4）输入角度值“30”；（5）点“确认”，结束直线型中心线的绘制。

- 圆弧中心线的绘制：（1）点“圆心+点”；（2）点选十字中心线交点；（3）输入直径值“70”，回车确认；（4）点“应用”；（5）点选十字中心线交点；（6）输入半径值“80”，回车确认；（7）点“确认”，完成圆弧中心线的绘制。

- 图层及轮廓线属性设置：（1）鼠标左键在线型处点击，选择“连续线”；（2）线宽默认“粗线”；（3）设置轮廓线的层别“2”；（4）鼠标左键在“系统颜色”处点击；（5）点“绿色10”，（6）点“确定”，完成设置。

- 部分轮廓线的绘制：由于轮廓线是6个对称轮廓线构成，所以只要绘制1/12通过镜射、旋转复制即可。（1）利用“圆心+点”、“直线”功能完成所需圆弧、直线的绘制。这里需要注意的是绘制R8圆弧的水平切线时选择的起点为“四等分点”进行捕捉。

（2）轮廓线的修剪：选【修剪】/【三个物体修剪】，按图示3、4、5步骤点选圆弧、直线，注意点选的顺序及位置。然后按图示6、7、8步骤点选圆弧、直线进行修剪。再选【单一物体修剪】9，按步骤10、11修剪剩余的圆弧。最后利用【延伸】功能12，点选13、14，将中心线延长，全部修剪完毕。

（2）部分轮廓线的镜像：选【镜像】1功能，轮廓线串联2，点选轮廓线3，弹出“镜像”功能对话框，按步骤5、6、7完成镜像，再用【清除颜色】功能，结束镜像功能。

2.2 槽轮实体的建立

1．图层的设置

将实体图层设为第3层。将图层1（中心线层关闭）：点选“层别”，弹出对话框，点选第1层即可关闭。

2．实体建模：

利用【挤出实体】功能，按步骤1～6进行，步骤5输入数值“7.5”，完成实体建模。

2.3 槽轮凸台的建立

1. 绘制凸台轮廓线

- 图层的设置：将图层改为轮廓线层2。

- 工作深度Z设置：步骤1处点击改变“3D/2D”为“2D”，步骤2选择构图面为俯视图，步骤3输入工作深度数值“10”，步骤4使屏幕视角也为俯视图。

- 绘制矩形：按步骤1～9绘制矩形。

凸台轮廓线绘制完

2. 槽轮凸台建模

用【挤出实体】功能建立凸台实体。步骤与前面基本一致，只是“挤出操作”改为“增加凸缘”，挤出的距离为2.5，挤出方向必须向下。

2.4 槽轮的孔、凹槽的切割

1. 凸台上Φ10孔的生成

- 孔轮廓线的绘制：利用“圆心+点”绘制10mm圆，步骤同上。

- 孔的生成：利用“挤出实体”功能，选择“切割实体”、 “全部贯穿”，方向向下，即可。

2. 凸台上六角形凹槽的生成

- 六角形轮廓线的绘制：利用“画多边形”绘制六边形，按步骤1～6进行，步骤2输入“6”，步骤3输入半径值“6.5”，步骤4输入六边形圆角半径值“2”，步骤5设置六边形的放置位置。

- 六角形的凹槽生成：利用“挤出实体”功能，选择“切割实体”、 “挤出距离”输入“5”，即可。

3. 槽轮上4个阶梯孔的生成

- 一组孔轮廓线的绘制：先将工作深度设置为7.5，然后利用“直线”功能，从坐标原点，绘制极坐标线，长度21.5，角度45o，步骤1～4，最后利用“圆心+点”功能绘制5、9mm的两个圆，圆心点捕捉极坐标线的端点，步骤同上,完成后点选极坐标线，按“Del”键删除它。

- 其余3组轮廓线的绘制：利用“旋转”的“复制”功能进行复制，次数为“3”，角度为“90”，步骤同上，别忘记“清除颜色”。

- 阶梯孔的生成：利用“挤出实体”功能，可同时串联选择4个圆，选择“切割实体”即可。

任务3. 零件的CAM编程

具体的数控加工工艺方案的制订须根据生产批量、生产设备，考虑到零件的装夹，按数控加工工艺原则综合拟定，本项目的数控加工分两次进行，第一次加工中间的孔，夹紧方式可采用三爪卡盘，加工时，先铣平面，再加工轮廓，最后加工孔；第二次加工以上工序的中间孔及六角形凹槽作为定位基准，加工槽轮的轮廓。具体数控加工工步主要分为：铣凸台平面、铣凸台轮廓、钻中心孔、钻孔4XФ5、扩孔4XФ9，钻Ф9.8、粗铣六角形的凹槽、精铣六角形的凹槽、铰Ф10孔、粗铣槽轮轮廓、精铣槽轮轮廓等。

3.1 零件第一次的CAM编程

在利用Mastercam软件加工前，需对零件的模型进行处理，对不需要加工的特征可通过“特征隐藏”功能将无需加工的特征进行隐藏，避免产生歧义。同时将轮廓线层、实体层（或曲面层）打开，其余层特别是辅助线、中心线层关闭。

- 数控加工前半成品的设置

数控加工前半成品为阶梯轴状。首先绘制出毛坯，将图层设置为第二层，构图深度设为0。

利用“圆心+点”绘制圆心在原点，半径为67的圆弧。切换图层至第四层，并命名为毛胚层。

点击挤出实体命令按钮，将刚刚的圆向上拉伸7.5。

将图层设置为第二层，构图深度设为11。利用“圆心+点”绘制圆心在原点，半径为15的圆弧。切换图层至第四层，点击挤出实体命令按钮，将刚刚的圆向下拉伸3.5。

突显所有图层，点击平移命令，点击全部，选择所有图素，回车，点选移动，在ΔZ中输入-10，确定，清除颜色。

将图层1、2、3关闭，按照步骤1-7设置毛坯。

- 铣凸台面

在进行平面铣削时，为保证平面的加工质量，尽量采用“一刀式”加工，避免产生接刀痕（见图），刀具直径一般超过工件宽度的20～30%。由于工件经过调质处理的45#钢，刀具材料宜选择硬质合金。具体操作步骤为：选【刀具路径】/【面铣】，弹出“输入新NC名称”对话框，选择“确认”。弹出“串联选项”对话框，鼠标点选凸台轮廓线，选择“确认”，弹出“平面加工”对话框。在对话框空白处单击鼠标右键，在弹出的下拉菜单中选择“创建新刀具”。

（1）关闭毛坯图层，突显2、3图层。（2）点击刀具路径下的面铣，（3）输入NC名称，并确认，（4）点选凸台轮廓线，（5）确认，（6）在弹出的平面加工对话框中的空白处单击右键，选择创建新道具，（7）点选面铣刀，（8）根据刀具手册修改参数，（9）点击确认，（10）设置切削参数，（11）点“平面铣削加工参数”对话框，（12）选择切削方式为一刀式，（13）将工件表面坐标设为绝对坐标值1，（14）进刀引线长度设为60%，（15）确认，（16）确认。

加工模拟验证

- 铣凸外形

由于零件半成品凸台被加工成圆柱形，数控加工要将其加工成矩形。刀具选用硬质合金立式铣刀。具体步骤如下：

- 钻凸台中心的孔

由于凸台中心的孔精度高，拟采用钻、铰孔工艺，刀具选用Φ9.8的麻花钻。具体步骤如下：

- 铰凸台中心的孔

刀具选用Φ10的硬质合金铰刀，由于刀路一样，只要改变一下刀具及切削参数，所以只要将钻孔的刀路复制修改即可。具体步骤如下：

- 铣六角形凹槽

刀具选用Φ10的硬质合金铰刀，由于刀路一样，只要改变一下刀具及切削参数，所以只要将钻孔的刀路复制修改即可。具体步骤如下：

- 钻4个中心孔

为防止4个阶梯孔钻偏，一般先钻中心孔，再钻Φ5通孔，最后铣Φ9沉孔。具体步骤如下：

- 钻4个阶梯孔

钻Φ5通孔，和最后的铣Φ9沉孔步骤与钻中心孔一样，也只要复制中心孔的刀路，只要改变刀具、切削参数及增加通孔时的“刀尖补正”选项。结果如下：

- 全过程模拟加工

- 生成NC程序

3.2 零件第二次的CAM编程

1.粗铣外形

由于零件外形余量较多，为保证零件质量，分两次加工，第一次粗铣，留0.1余量，刀具尽量大，以便提高效率，第二次精铣，选小刀具，保证外形质量，刀具选用硬质合金立式铣刀。具体步骤如下：

2.精铣外形

第二次精铣与粗铣步骤一样，只要复制前面的刀路，然后改变刀具的尺寸及切削参数即可。全部加工结果模拟如下：

任务4. 零件的加工模拟、优化、NC程序、加工报表的生成

1.零件的加工模拟

CAM编程后，为了解实际加工效果，利用软件的实体加工模拟功能进行模拟加工。具体步骤如下：

2.零件的加工优化

为提高加工效率，可以对刀具路径、切削参数进行优化。具体步骤如下：

3.NC程序的生成

刀路经检查无误后，根据数控机床的数控系统类型，执行对应的后处理，生成机床能识别的NC程序。在生成NC程序可以是一次生成，也可以部分生成，需根据具体情况决定。具体步骤如下：

4.加工报表的生成

为便于生产准备、组织、安排，须生成加工报表。在“操作管理”的空白处单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“加工报表”即可。具体步骤如下：

# Text boxes

图1-5 串连选项对话框

图1-6 利用快捷键绘制直线